МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 17.11.2014 № 10057

Об утверждении проекта планировки территории восточной части Октябрьского района

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11405 «О подготовке проекта планировки территории восточной части Октябрьского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном порядке

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2012 № 8061 «Об утверждении проекта планировки территории восточной части Октябрьского района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |
| --- | --- |

Кучинская

2275337

ГУАиГ

Приложение

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 17.11.2014 № 10057

ПРОЕКТ

планировки территории восточной части Октябрьского района

1. Чертеж проекта планировки территории восточной части Октябрьского района. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).

## 2. Чертеж проекта планировки территории восточной части Октябрьского района. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 3).

____________

Приложение 3 к проекту планировки территории восточной части Октябрьского района

# ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и

параметрах застройки территории и характеристиках

развития систем социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического

обеспечения,необходимых для

развития территории

# 1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в восточной части Октябрьского района.

Территория проектирования планировочно ограничена:

с севера – Гусинобродским шоссе;

с востока – административной границей города Новосибирска;

с юга – рекой Иней, долиной реки Камышенки;

с запада – проектируемой транспортной магистралью и долиной реки Плющихи.

К востоку от проектируемой территории, вне административных границ города Новосибирска, расположена территория Раздольненского и Новолуговского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области.

Большую часть рассматриваемой территории занимают природно-рекреа-ционные зоны, включающие обширные лесные участки.

В северной части территории проекта планировки вдоль Гусинобродского шоссе расположены:

участок многоквартирной жилой застройки (преимущественно трехэтажные жилые дома);

малоэтажная индивидуальная жилая застройка;

исправительная колония и воинская часть.

В восточной части территории располагается Новосибирская теплоэлектроцентраль № 5 (далее - ТЭЦ-5), отработанные золоотвалы, а также зона коммунально-складских и промышленных объектов.

В южной части рассматриваемого участка размещаются:

территория бывшей агрофирмы, часть которой в настоящее время арендуется сторонними организациями;

малоэтажная индивидуальная жилая застройка;

горнолыжный комплекс «Иня»;

коммунально-складские объекты.

В западной части территории вдоль ул. Выборной расположены:

формирующийся жилой район многоэтажной застройки с развитой инфраструктурой;

индивидуальная малоэтажная застройка;

Новосибирский государственный педагогический университет (далее – НГПУ);

Новосибирский колледж телекоммуникаций и информатики Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (далее -       СибГУТИ);

электрическая подстанция (далее – ПС) 220 кВ «Восточная»;

территория перспективного комплекса для технических видов спорта.

Вдоль юго-западной границы территории разработки проекта планировки расположен Инюшенский бор.

Территория жилой застройки вдоль ул. Выборной имеет стандартную для районов массовой селитебной застройки схему функционально-планировочной организации. Это выражается в размещении учреждений культурно-бытового обслуживания повседневного уровня (магазины, аптеки и другие объекты) вдоль улиц по периметру микрорайона, тогда как территории объектов социального обслуживания (детские дошкольные учреждения, школы, поликлиника) размещены в центре жилых кварталов.

Баланс существующего использования территории представлен в таблице 1.

# Таблица 1

# Баланс существующего использования территории

| № п/п | Показатель | Площадь, га | Процент |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории разработки проекта планировки | 1629,0 | 100,0 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | 67,4 | 4,1 |
| 2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,0 | 0,3 |
| 2.2 | Зона высших, средних специальных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений | 28,5 | 1,75 |
| 2.3 | Зона объектов здравоохранения | 0,6 | 0,04 |
| 3 | Жилые зоны, в том числе: | 129,9 | 8,0 |
| 3.1 | Зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами | 85,2 | 5,3 |
| 3.2 | Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами | 44,7 | 2,7 |
| 4 | Зоны специального назначения, в том числе: | 30,5 | 1,9 |
| 4.1 | Зона военных и иных режимных объектов и территорий | 30,5 | 1,9 |
| 5 | Производственные зоны, в том числе: | 144,8 | 8,9 |
| 5.1 | Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду | 112,5 | 6,9 |
| 5.2 | Зона коммунальных и складских объектов | 32,3 | 2,0 |
| 6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 988,6 | 60,7 |
| 6.1 | Зона природная | 441,6 | 27,1 |
| 6.2 | Зона озеленения | 547,0 | 33,6 |
| 6.3 | Зона объектов спортивного назначения | 33,3 | 2,0 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 83,3 | 5,1 |
| 8 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 168,4 | 10,3 |
| 8.1 | Зона улично-дорожной сети | 10,2 | 0,6 |
| 8.2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 158,2 | 9,7 |
| 9 | Площадь водоемов | 16,1 | 1,0 |

# 2. Основные направления градостроительного развития территории

# 2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры территории, установления характеристик планируемого развития элементов планировочной структуры – микрорайонов и кварталов.

Проектом планировки в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию территории:

развитие существующей зоны многоэтажной застройки и зоны высших и специальных учебных заведений в западной части территории;

развитие существующей зоны малоэтажной жилой застройки в центральной части территории;

развитие зон промышленно-коммунальных территорий и зон объектов инженерной инфраструктуры в центральной и восточной частях территории;

сохранение зоны спортивных учреждений в западной и южных частях территории;

сохранение зоны малоэтажной застройки и зоны специального значения в северной части территории;

сохранение обширных природно-рекреационных территорий преимущественно на периферийных участках рассматриваемой территории;

формирование зоны многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны в юго-западной части территории;

формирование зон объектов спортивного назначения и общественно-деловой зоны в центральной части территории;

формирование зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в северной и южной частях территории.

2.2. Размещение объектов капитального строительства

различного назначения

Комплексная оценка градостроительной ситуации и оснований для развития территории определяет мероприятия по выявлению территорий преимущественного сохранения и территорий реорганизации сложившейся застройки для:

нового строительства жилищного фонда;

нового строительства объектов коммунально-складского, жилищно-комму-нального назначения и объектов инженерной инфраструктуры;

размещения объектов социальной инфраструктуры;

размещения объектов гаражно-стояночного хозяйства;

выделения участков для создания новых объектов природно-рекреационного назначения (парков, скверов, бульваров);

развития улично-дорожной сети.

С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для развития территории разработаны проектные предложения, которые предусматривают:

размещение нового жилищного многоквартирного фонда в пределах существующей жилой застройки по ул. Выборной. Общая площадь нового строительства – 236,3 тыс. кв. м (9,8 тыс. человек);

размещение нового жилищного многоквартирного фонда на территории бывшей агрофирмы, предполагаемой к выводу. Общая площадь нового строительства – 387 тыс. кв. м (16,1 тыс. человек);

размещение объектов гаражно-стояночного хозяйства общей емкостью 18000 машино-мест;

строительство малоэтажной жилой застройки общей площадью 1,6 тыс. кв. м (0,4 тыс. человек);

размещение объектов торговли в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска;

размещение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска:

детских дошкольных учреждений;

общеобразовательных школ;

поликлиник;

размещение многофункционального комплекса «Сибирское кольцо», предназначенного в первую очередь для проведения различных спортивных мероприятий по автомобильному и другим техническим видам спорта. Помимо соревнований по автоспорту на трассах и в сооружениях комплекса будут базироваться постоянно действующие:

муниципальное учреждение дополнительного образования для детей по техническим видам спорта;

школа высшего спортивного мастерства;

центр безопасного вождения;

закрытый и открытый картинг;

прокат спортивной техники и снаряжения;

комплекс испытаний автомобилей и мотоциклов;

велодром.

Помимо обслуживания нужд автоспорта, в комплекс с инфраструктурой будет интегрирован ряд других секторов:

выставочный комплекс площадью 40000 кв. м;

гостиничный комплекс на 350 мест, центры автомобильных дилеров;

ночной клуб, тематические кафе и ресторан;

новые объекты природно-рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть;

сеть общественного транспорта.

В границах жилых кварталов сохраняемой и проектируемой застройки предусмотрено размещение объектов социального обеспечения, объектов продовольственной и непродовольственной торговли, объектов бытового обслуживания, объектов общественного питания, объектов кредитно-финансового, жилищно-коммунального и административного назначения (отделений банков и связи, опорных пунктов охраны порядка, объединенных диспетчерских служб).

Проектируемый баланс использования территории представлен в таблице 2.

# Таблица 2

# Проектируемый баланс использования территории

| № п/п | Показатель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь проектируемого района | 1629,00 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | 89,09 |
| 2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) | 24,44 |
| 2.2 | Зона застройки объектами среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений ( ОД-2) | 28,04 |
| 2.3 | Зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3) | 3,34 |
| 2.4 | Зона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) | 0,91 |
| 2.5 | Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) | 8,30 |
| 2.6 | Зона застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) | 24,06 |
| 3 | Жилые зоны, в том числе: | 174,28 |
| 3.1 | Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) | 104,78 |
| 3.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) | 4,80 |
| 3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) | 64,70 |
| 4 | Зоны специального назначения, в том числе: | 25,61 |
| 4.1 | Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) | 25,61 |
| 5 | Производственные зоны, в том числе: | 205,04 |
| 5.1 | Зона застройки производственными объектами с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1) | 127,38 |
| 5.2 | Зона застройки коммунальными и складскими объектами (П-2) | 77,66 |
| 6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 648,62 |
| 6.1 | Зона природная | 487,47 |
| 6.2 | Зона озеленения | 9,48 |
| 6.3 | Зона объектов спортивного назначения | 141,59 |
| 7 | Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) | 10,08 |
| 8 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 135,2 |
| 8.1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) | 112,13 |
| 8.2 | Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) | 23,07 |

# 2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Генеральным планом города Новосибирска предусматривается дорожно-мостовое строительство в границах территории восточной части Октябрьского района. Проектом планировки предусматривается строительство новых магистралей, в том числе:

строительство магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения;

строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения 1 и 2 классов;

строительство магистральных улиц районного значения;

реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети с целью увеличения пропускной способности и развития новых связей между районами города.

За основу решений в части транспортной инфраструктуры принята Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска.

Основной осью проектируемой территории в широтном направлении будет являться ул. Выборная (городская магистраль регулируемого движения 2 класса) с перспективным продолжением на территорию Новолуговского сельсовета Новосибирского района, на территории перспективного многоэтажного жилищного строительства (предварительная численность населения 80 тыс. жителей). Переход через железнодорожную ветку ТЭЦ-5 на территории Новосибирского района предусмотрен на первую очередь в одном уровне, на расчетный срок - строительством путепровода.

В пойме реки Плющихи предусмотрено строительство городской магистрали непрерывного движения «Юго-западный транзит» с выходом на федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт» («Восточный обход г. Новосибирска») 2 км севернее с. Новолугового.

В меридиональном направлении транзитом по проектируемой территории запланированы магистрали городского значения 1 класса: продолжение ул. Кирова, «Трикотажная магистраль» (ул. Доватора), «Биатлонная магистраль», связывающая пр. Дзержинского, Гусинобродское шоссе, ул. Выборную и перспективную ул. Кирова.

Каркас перспективных магистральных улиц 1 класса дополняется проектируемой магистралью 2 класса ул. Волочаевской – ул. Кленовой.

Пересечение магистралей планируется организовать с использованием двух- и трехуровневых транспортных развязок, кругового движения, а также светофорного и бессветофорного регулирования.

В соответствии со схемой развития Новосибирского метрополитена проектом размещены на территории две перспективные станции метро: станция Инюшенский бор (Выборная) Первомайской линии и станция Педагогический университет Октябрьской линии.

Линия скоростного трамвая запроектирована по перспективной «Трикотажной магистрали» (ул. Доватора).

Проектом предусмотрено продление троллейбусной линии по ул. Кирова на ул. Выборную и далее в жилой район «Ключ-Камышенский».

В состав материалов по обоснованию проекта планировки включены схема организации улично-дорожной сети и схема движения общественного транспорта.

# 2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) города Новосибирска имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой разности геодезических отметок (более 116 м), а также протяженности (радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон СЦТ, которая достигает более 18 км.

Сложный рельеф местности и протяженность тепломагистралей предопределили необходимость строительства большого числа мощных перекачивающих насосных станций.

Схема горячего водоснабжения по СЦТ в основном закрытая.

Теплоснабжение восточной части Октябрьского района осуществляется от ТЭЦ-5.

Основным источником газоснабжения территории является газораспределительная станция № 2 (далее – ГРС-2), расположенная за границей территории на магистральном газопроводе высокого давления 5,5 МПа.

На ГРС-2 давление газа снижается до 0,6 МПа и далее по газопроводам Д 800 –100 мм газ поступает к потребителям и на газораспределительный пункт (далее – ГРП), где давление газа снижается до низкого, и по газопроводам Д 110 – 63 мм газ поступает в жилые дома.

Потребителями газа на рассматриваемой территории являются население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ТЭЦ-5.

Население использует газ в основном для приготовления пищи, отопления и частично для приготовления горячей воды.

К предприятиям, получающим газ, относятся птицефабрика «Октябрьская», плодоовощная база, завод по производству строительных материалов.

Основным потребителем газа на территории района является ТЭЦ-5. Подача газа на ТЭЦ-5 осуществляется от ГРС-2 по газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 800 мм.

Электроснабжение города осуществляется по кольцевым магистральным системообразующим сетям напряжения 220 и 110 кВ. Сеть 220 кВ является только системообразующей. Сеть напряжением 110 кВ, являясь системообразующей, выполняет также функции распределительной сети.

Рассматриваемая территория находится в зоне действия автоматической телефонной станции - 2692 и узла мультисервисной сети доступа - 24025.

Станция перегружена, расширение не представляется возможным.

Телефонные сети проложены по ул. Зеленодолинской – ул. Гусинобродский Тракт – ул. Малиновой, ул. Вилюйской – ул. Выборной – ул. Рябиновой – ул. Кленовой – ул. Пролетарской.

Состояние кабельной сети удовлетворительное.

Магистральные и соединительные телефонные сети выполнены медными жилами и не имеют достаточной пропускной способности.

Рассматриваемая территория находится в зоне действия усилительной подстанции № 6.

Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории осуществляется в настоящее время по рельефу местности непосредственно в ближайшие водотоки и овраги, направленные к рекам Ине, Камышенке и Плющихе, а также в существующую систему дождевой канализации.

Существующая сеть дождевой канализации в границах территории проектирования проложена в районе ул. Выборной Д 400 - 1200 мм, в районе теплиц Д 500 - 1000 мм, на территории ТЭЦ-5 Д 400 - 1000 мм и в районе золоотвалов ТЭЦ-5 Д 500 - 750 мм.

Поверхностный сток поступает в русла рек без предварительной очистки. Очистные сооружения поверхностного стока отсутствуют.

# 2.4.1. Водоснабжение

Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения и удельного водопотребления на одного жителя.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2008 № 740 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения» и схемой водоснабжения города Новосибирска и составит 350 л/сутки на одного жителя в настоящее время, 325 л/сутки на одного жителя до 2015 года,                       280 л/сутки на одного жителя до 2030 года.

В связи с отсутствием данных по водопотреблению существующих, строящихся и проектируемых объектов промышленности расходы воды увеличены на 20 %.

Расход воды  на хозяйственно-питьевые нужды составит:

до 2015 года – 21,35 тыс. куб. м/сутки;

до 2030 года – 18,40 тыс. куб. м/сутки.

Наружное пожаротушение составит 110 л/сек.

Расход воды на полив определен в индивидуальном жилищном фонде в количестве 125 куб. м/сутки.

Источником водоснабжения будет являться насосно-фильтровальная станция (далее – НФС) № 3, расположенная в границах территории Ключ-Камышен-ского плато.

Водоснабжение жилых кварталов будет осуществляться от водоводов верхней и средней зон по разводящей водопроводной сети Д 300 – 400 мм, малоэтажной застройки в кварталах 13, 14 ,16 - по сети Д 150 – 200 мм.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.

В зданиях выше 17 этажей предусмотрено зонное водоснабжение.

В соответствии с инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429, для создания резервной мощности водопровода правобережной части города предусматривается:

строительство насосной станции и резервуара чистой воды емкостью 20 тыс. куб. м на НФС-3;

прокладка водовода верхней зоны Д 1200 мм от НФС-3 до Гусинобродского шоссе;

прокладка второй ветки водопровода Д 500 мм от водоводов верхней зоны до повысительной насосной станции (далее – ПНС) «Раздольное»;

запроектировать и построить ПНС по Гусинобродскому шоссе с подключением к водоводам верхней зоны Д 800 мм и Д 1000 мм (4-я нитка).

Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических (охранных) зон согласно действующей нормативной документации.

# 2.4.2. Канализация

Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки в рассматриваемых границах восточной части Октябрьского района Новосибирска определено в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет:

до 2015 года – 21,35 тыс. куб. м/сутки;

до 2030 года – 18,40 тыс. куб. м/сутки.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом развития города Новосибирска на период до 2030 года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки массового строительства в границах города. Для рассматриваемой территории восточной части Октябрьского района предусмотрены следующие мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования:

завершение строительства канализационной насосной станции (далее - КНС) № 7 на правом берегу реки Оби в районе жилого района «Береговой» проектной мощностью 110 тыс. куб. м/сутки с развитием на перспективу 130 тыс. куб. м/сутки;

завершение строительства самотечного подводящего коллектора к КНС-7 и напорного отводящего трубопровода до правобережного коллектора;

строительство коллектора Д 1000 – 1600 мм от ул. Выборной до подводящего к КНС-7;

строительство коллектора Ключ-Камышенского плато Д 1000 мм до впадения в подводящий коллектор к КНС № 7 подсистемы правобережного коллектора;

реконструкция действующих насосных станций с усилением или реконструкцией отводящих напорных трубопроводов;

реконструкция и реновация выработавших ресурс городских коллекторов, принимающих стоки от застройки восточной части Октябрьского района и Ключ-Камышенского плато;

повышение надежности дюкерных переходов через реку Обь на правобережном коллекторе за счет строительства дополнительной нитки;

расширение и реконструкция с применением нового оборудования сооружений очистки сточных вод на городских очистных сооружениях.

Настоящим проектом планировки предлагается полный охват новой и сохраняемой застройки в рассматриваемых границах централизованной системой канализации с передачей стоков в сложившуюся систему правобережья. Канализование предлагается осуществить по действующей схеме с учетом ее развития и охвата новых участков застройки в соответствии с рельефом местности и вертикальной планировкой. Для обеспечения надежного приема и транспортировки сточных вод от сохраняемой и проектируемой застройки предлагается выполнить:

реконструкцию действующих КНС с перекладкой напорных отводящих трубопроводов до уличного коллектора по ул. Выборной;

развитие путем нового строительства и перекладки внутриквартальных сетей канализации;

строительство новых участков напорно-самотечной схемы канализации для новых участков застройки;

усиление коллектора по ул. Выборной на Д 1000 мм на участке от микрорайона 024.01.05 до коллектора Д 1000 мм.

# 2.4.3. Дождевая канализация

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток территории и отводят его  в дождеприемные колодцы закрытой водосточной ливневой сети.

Водоотводные лотки на территориях индивидуальной застройки рекомендуется выполнить  вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лотка в начальной точке 0,3 - 0,4 м, размер по дну канала 0,4 - 0,5 м, крутизна откосов 2:1). В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Д 400 мм.

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 20 бассейнов поверхностного стока, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации. Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоем.

Для бассейнов стока с большой площадью водосбора предусмотрен отвод поверхностного стока на очистные сооружения ливневой сети закрытого типа (далее - ЛОС), размеры и местоположение которых следует уточнить на рабочей стадии проектирования.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определен в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Объем дождевого стока составит 1179,79 тыс. куб. м (на ЛОС - 675,88 тыс. куб. м).

Объем талого стока составит 418,93 тыс. куб. м (на ЛОС - 
238,52 тыс. куб. м).

Объем моечных вод составит 134,82 тыс. куб. м (на ЛОС - 
82,75 тыс. куб. м).

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости);

запрет вывозки загрязненного снега на свалки.

# 2.4.4. Теплоснабжение

Ориентировочно суммарная тепловая нагрузка территории может составить около 50 - 75,0 Гкал/час. Величина тепловой нагрузки и ожидаемая дислокация подлежат уточнению после завершения разработки архитектурно-планировочных решений.

Теплоснабжение проектируемых объектов, размещаемых на территории восточной части Октябрьского района, планируется осуществлять от ТЭЦ-5.

Объекты малоэтажного жилищного строительства предлагается обеспечивать от индивидуальных источников теплоснабжения, размещаемых в каждом здании.

В основу формирования перспективного рынка теплоснабжения и баланса тепловых нагрузок заложены следующие основные принципы:

приоритетное увеличение отпуска тепловой энергии от отборов турбин ТЭЦ и максимальное увеличение выработки электрической энергии в эффективном теплофикационном цикле;

увеличение выработки электрической и отпуска тепловой энергии на более эффективном оборудовании;

вовлечение в баланс пиковых тепловых источников ТЭЦ и разделение годового теплового графика на базовую и пиковую части;

переключение в неотопительный период года нагрузок горячего водоснабжения от тепловых источников (районных котельных) на теплоснабжение от ТЭЦ;

проведение реконструкции и продление ресурса работы основного оборудования;

сокращение потребления газа.

Увеличение тепловых мощностей энергосистемы будет происходить за счет реконструкции газового хозяйства водогрейных котлов на ТЭЦ-5.

На ТЭЦ-5 включаются в работу водогрейные котлы для покрытия пиковой части тепловых нагрузок. Отпуск тепловой энергии от пиковых источников при ожидаемых тепловых нагрузках составит от ТЭЦ-5 522,8 тыс. Гкал/год.

В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения и схем тепловых сетей города предлагается обеспечение перспективных тепловых нагрузок за счет:

реконструкции существующей ТЭЦ-5;

перераспределения тепловых нагрузок с учетом максимальной загрузки наиболее экономичных источников;

совершенствования схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла, а также повышения надежности работы системы теплоснабжения города, при условии минимизации затрат.

Для реализации этого варианта необходимо осуществить мероприятия, включающие значительный объем работ по строительству тепловых сетей.

В соответствии с проектом планировки территории Ключ-Камышенского плато на чертеже показана теплотрасса диаметром 2 Д 1000 мм от коллекторов ТЭЦ-5 до района застройки Ключ-Камышенского плато.

Суммарная протяженность распределительных тепловых сетей диаметром 2 Д 300 – 2 Д 250 мм, намеченных к строительству на перспективу в границах рассматриваемой территории, ориентировочно составит около 2,0 км.

Необходимость реконструкции существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) с увеличением их производительности должна быть определена на последующей стадии проектирования.

Схема теплоснабжения - закрытая, присоединение вновь строящихся потребителей тепла к тепловым сетям предлагается осуществлять через ЦТП и индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП), встроенные в здания, оснащенные современным высокоэффективным оборудованием (подогреватели отопления и горячего водоснабжения пластинчатого типа и др.), с установкой приборов учета тепловой энергии.

# 2.4.5. Газоснабжение

Для многоэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры подача газа не предусматривается. В жилых домах и на объектах, где намечается приготовление пищи, будут установлены электроплиты, а теплоснабжение данной застройки будет осуществляться от централизованного источника тепла - ТЭЦ-5.

Газификации подлежит индивидуальная малоэтажная жилая застройка, где газ намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, предлагается осуществить полную газификацию всех существующих сохраняемых малоэтажных жилых домов с установкой вышеназванных источников тепла.

Расход газа по проектируемой малоэтажной застройке (с учетом установки газовых плит) составит 4,10 млн. куб. м/год или 1480 куб. м/час, в том числе по микрорайонам:

микрорайон 024.02.01 - 3,32 млн. куб. м/год или 1200 куб. м/час;

микрорайон 024.01.04 - 0,34 млн. куб. м/год или 120 куб. м/час;

микрорайон 024.01.09 - 0,44 млн. куб. м/год или 160 куб. м/час.

С учетом существующей сохраняемой застройки расход газа составит 4,88 млн. куб. м/год или 1770 куб. м/час, в том числе по микрорайонам:

микрорайон 024.02.01 - 3,32 млн. куб. м/год или 1200 куб. м/час;

микрорайон 024.01.04 - 1,02 млн. куб. м/год или 370 куб. м/час;

микрорайон 024.01.09 - 0,54 млн. куб. м/год или 200 куб. м/час.

Расход газа коммунально-бытовыми предприятиями был определен в соответствии со СП 42-101-2003, а именно в размере 10 % от общего расхода газа населением.

Общий расход газа населением и коммунально-бытовыми предприятиями составит порядка 5,37 млн. куб. м /год или 1950 куб. м /час.

Газоснабжение территорий с малоэтажной застройкой намечается от существующих газопроводов высокого давления 0,6 МПа, Д 325 – 100 мм по газопроводам-отводам Д 200 – 100 мм со строительством 4 газораспределительных станций (далее - ГРП) на территориях застройки для снижения давления газа. Разводящая сеть по территории после ГРП предлагается низкого давления Д 200 –100 мм. Возможен вариант строительства после ГРП газопроводов среднего давления 0,3 МПа со снижением давления газа до низкого. Диаметры газопроводов среднего давления могут составить 150 – 100 мм. На последующей стадии проектирования после проведения гидравлического расчета диаметры газопроводов будут уточнены.

На графическом материале показаны только разводящие кольцевые сети низкого давления. В объем работ включены только разводящие сети и ГРП.

Прирост расхода газа в целом по территории (с учетом расхода газа по существующей сохраняемой малоэтажной застройке) может составить 78,77 млн. куб. м/год.

Источником газоснабжения территории остается ГРС-2 с возможной ее реконструкцией.

Для объектов нового строительства потребуется строительство газопроводов высокого давления 0,6 МПа и низкого давления и ГРП на территориях малоэтажной застройки.

Кроме того, на территории района потребуется провести ряд мероприятий  по перекладке существующих газопроводов высокого и низкого давления (с увеличением диаметров на отдельных участках) и выносу двух ГРП на новые площадки. Это связано со строительством новых магистралей с развязками и расширением существующих дорог, в зону которых попадают газопроводы и ГРП.

# 2.4.6. Электроснабжение

Прирост суммарной единовременной электрической нагрузки восточной части Октябрьского района, включая спортивный комплекс технических видов спорта «Сибирское кольцо», на расчетный период составит 46,84 тыс. кВт, в том числе на первую очередь строительства – 18,48 тыс. кВт.

Для покрытия прироста электрической нагрузки рассматриваемой территории проектом планировки предлагается построить и оборудовать 5 распределительных трансформаторных подстанций (далее – РТП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ. Количество ТП зависит от установленных в ТП трансформаторов.

Для укрупненного расчета стоимости и объема работ внешнего электроснабжения мощность устанавливаемых в ТП трансформаторов принималась от 2 х 630 кВА до 2 х 1000 кВА. Ориентировочное количество ТП, необходимое для электроснабжения потребителей, может составить около 50 штук. Все РТП необходимо предусмотреть двухкабельными (за исключением РТП спортивного комплекса «Сибирское кольцо» - четырехкабельное) от ПС 220/110/10 кВ «Восточная».

Для покрытия возрастающих электронагрузок восточной части Октябрьского района в проекте планировки предусматривается размещение нового питающего центра - ПС 110/10 кВ на резервированной территории площадью 0,8 га в коммунальной зоне вблизи территории ТЭЦ-5.

В новой ПС рекомендуется установить трансформаторы 2 х 40 МВА.

Проектом планировки района предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

По ряду микрорайонов, предусмотренных к дальнейшему развитию, проложены воздушные линии (далее – ВЛ) 110 кВ, имеющие охранные зоны, которые могут ограничить объемы проектируемой застройки. Чтобы максимально освободить территорию под застройку, проектом предусматривается переустройство ВЛ 110 кВ общей протяженностью 2,80 км.

# 2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных

# геологических процессов, чрезвычайных ситуаций природного

# и техногенного характера

При катастрофическом затоплении территория проекта планировки не попадает в затапливаемую зону.

При авариях на ближайших потенциально опасных объектах - ТЭЦ-5, Новосибирском линейном производственном управлении магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Томск» население, проживающее на проектируемой территории, не пострадает.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом активных химических отравляющих веществ (далее – АХОВ) на железной дороге, проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на автомобильной дороге, проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения.

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части № 3 ГУ «3 отряд ФПС Новосибирской области».

В связи с отсутствием возможности укрытия жителей проектируемой территории при проектировании необходимо предусмотреть строительство защитных сооружений гражданской обороны, которые в мирное время могут использоваться для хозяйственных нужд. Количество убежищ определяется исходя из количества жителей.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

# 3.1. Размещение объектов капитального строительства

# федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федерального значения (режимные объекты ограниченного доступа ГУФСИН) сохраняются на расчетный срок. Размещение новых объектов не предусмотрено.

# 3.2. Размещение объектов капитального строительства

# регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок - НГПУ, СибГУТИ, а также ТЭЦ-5. Предусмотрено размещение нового объекта регионального значения - многофункционального комплекса технических видов спорта «Сибирское кольцо».

# 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Необходимые объекты социальной инфраструктуры будут размещаться как во вновь проектируемых отдельно стоящих зданиях, так и на первых нежилых этажах проектируемых многоэтажных жилых домов, а также во встроенно-при-строенных к ним помещениях.

Объекты социальной инфраструктуры будут размещаться с учетом их нормативного радиуса обслуживания.

Всего планируются к размещению:

3 общеобразовательные школы на 1000 мест – микрорайоны 024.01.05, 024.01.08 (2 объекта);

1 начальная школа на 300 мест – микрорайон 024.02.01;

1 детский сад на 320 мест – микрорайон 024.01.08;

1 детский сад на 300 мест – микрорайон 024.01.05;

1 детский сад на 250 мест – микрорайон 024.01.01;

1 детский сад на 100 мест – микрорайон 024.01.03;

1 детский сад на 150 мест – микрорайон 024.01.05;

1 детский сад на 50 мест – микрорайон 024.02.01;

1 детский сад на 200 мест – микрорайон 024.01.02;

9 детских дошкольных учреждений на 125 мест каждое;

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения общей площадью пола 1400 кв. м (с учетом существующих в настоящее время помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населения);

опорные пункты охраны порядка общей площадью 460 кв. м (с учетом существующих в настоящее время помещений опорных пунктов охраны порядка);

1 школа искусств на 114 мест;

1 взросло-детская поликлиника на 80 посещений в смену детей и 150 посещений в смену взрослых – микрорайон 024.01.01;

1 взросло-детская поликлиника на 120 посещений в смену детей и 300 посещений в смену взрослых – микрорайон 024.01.06;

1 взросло-детская поликлиника на 80 посещений в смену детей и 200 посещений в смену взрослых – микрорайон 024.01.08;

станция скорой и неотложной медицинской помощи на 5 санитарных автомобилей – микрорайон 024.01.06;

спортивные залы суммарной общей площадью пола 2750 кв. м (с учетом существующих в настоящее время спортивных залов);

плавательные бассейны суммарной площадью зеркала воды 730 кв. м (с учетом существующих в настоящее время бассейнов);

2 взрослых и 1 детская библиотеки.

# 3.4. Система озеленения проектируемой территории

При проектировании новой застройки в расчет территории включаются участки природного комплекса с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции. В целях обеспечения нормативного озеленения жилых территорий предусматривается формирование парков, садов, скверов, бульваров, а также земельных участков для строительства объектов жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которых не менее 70 % поверхности занято зелеными насаждениями.

Проектирование новой застройки проводится с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Объемы, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются в каждом конкретном случае по согласованию с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз».

Уровень озеленения земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений принимается из расчета озеленения не менее 30 % от общей площади земельного участка.

Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства при соблюдении следующих требований:

обеспечение беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зданиям;

обеспечение работы пожарной техники;

размещение в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

соблюдение расстояний от ВЛ электропередачи до посадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

исключение посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

4. Основные показатели развития территории

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2010 год | Состояние на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, в том числе: | га | 1629 | 1629 |
| 1.1.1 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 67,4 | 89,09 |
| 1.1.1.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) | га | 5,0 | 24,44 |
| 1.1.1.2 | Зона застройки объектами среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) | га | 28,5 | 28,04 |
| 1.1.1.3 | Зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3) | га | 0,6 | 3,34 |
| 1.1.1.4 | Зона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) | га | - | 0,91 |
| 1.1.1.5 | Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) | га | - | 8,30 |
| 1.1.1.6 | Зона застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) | га | - | 24,06 |
| 1.1.2 | Жилые зоны, в том числе: | га | 129,9 | 174,28 |
| 1.1.2.1 | Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) | га | 85,2 | 104,78 |
| 1.1.2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) | га | 44,7 | 4,80 |
| 1.1.2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) | га |  | 64,7 |
| 1.1.3 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 30,5 | 25,61 |
| 1.1.3.1 | Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) | га | 30,5 | 25,61 |
| 1.1.4 | Производственные зоны, в том числе: | га | 144,8 | 205,04 |
| 1.1.4.1 | Зона застройки производственными объектами с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1) | га | 112,5 | 127,38 |
| 1.1.4.2 | Зона застройки коммунальными и складскими объектами (П-2) | га | 32,3 | 77,66 |
| 1.1.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 1021,9 | 648,62 |
| 1.1.5.1 | Зона природная | га | 441,6 | 487,47 |
| 1.1.5.2 | Зона озеленения | га | 547,0 | 9,48 |
| 1.1.5.3 | Зона объектов спортивного назначения | га | 33,3 | 141,59 |
| 1.1.6 | Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) | га | 83,3 | 10,08 |
| 1.1.7 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 168,4 | 135,2 |
| 1.1.7.1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) | га | 158,2 | 112,13 |
| 1.1.7.2 | Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) | га | 10,2 | 23,07 |
| 1.2 | Обеспеченность озеленением общего пользования | кв. м/чел. | 297 | 35,3 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | 29,60 | 54,75 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв. м/чел. | 22,0 | 23,3 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв. м | 669,5 | 1274,6 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 18,3 |
| 3.4 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 623,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 789 | 2159 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 1936 | 5236 |
| 4.3 | Детские школы искусств | мест | 253 | 440 |
| 4.4 | Детские поликлиники | посещений в смену | - | 264 |
| 4.5 | Поликлиники общего типа | посещений в смену | - | 348 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные залы, помещения | кв. м пола | - | 4980 |
| 4.7 | Бассейны | кв. м зеркала воды | - | 876 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 23,0 | 48,2 |
| 5.1.1 | Магистральные улицы городского значения, в том числе: | км | 8,6 | 28,4 |
| 5.1.1.1 | Городские скоростного движения | км | - | - |
| 5.1.1.2 | Городские непрерывного движения | км | - | 6,5 |
| 5.1.1.3 | Городские регулируемого движения 1 класса | км | - | 14,0 |
| 5.1.1.4 | Городские регулируемого движения 2 класса | км | 8,6 | 7,9 |
| 5.1.2 | Улицы районного значения | км | 5,1 | 3,26 |
| 5.1.3 | Улицы местного значения | км | 9,3 | 19,8 |
| 5.2 | Пешеходные улицы | км | - | - |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв. км | 1,4 | 3,0 |
| 5.4 | Плотность магистральной сети | км/кв. км | 0,53 | 1,7 |
| 5.5 | Протяженность линий общественного транспорта, в том числе: | км | 8,6 | 32,6 |
| 5.5.1 | Автобуса | км | 8,6 | 22,2 |
| 5.5.2 | Трамвая скоростного | км | - | 7,6 |
| 5.5.3 | Метрополитена | км | - | 2,8 |
| 5.6 | Протяженность пешеходных бульваров | км | - | 1,7 |
| 5.7 | Парковочных мест в гаражных комплексах | тыс. машино-мест | - | 18,0 |

____________